http://www.mfshop.ru/

Инструкция по эксплуатации автомобильного холодильника WAECO BordBar TB-15

Автохолодильник WAECO BordBar TB-15 хлаждает продукты, поддерживая температуру до 20 градусов ниже температуры окружающей среды, а также может переключаться в режим разогрева с увеличением температуры внутри холодильника до +65С градусов. В автохолодильнике используются термоэлектрические панели, которые являются бесшумными, экологически чистыми и, что самое главное, безопасными. Ваш холодильник может быть оборудован адаптером электропитания

220В.

Эксплуатация

Охлаждение

Лучший эффект достигается, когда вы заполняете холодильник едой и напитками, которые уже предварительно охлаждены.

Нагрев

Холодильник можно использовать так же для нагрева и дальнейшем хранении теплых продуктов. Еда будет оставаться горячей при плотной закрытой крышке.

Подключение

Подключение к сети питания поддерживается двух видов:

1)12В DC

2)Для работы от сети 220В AC, возможно опциональное подключение через адаптер Waeco CoolPower EPS-817U

Расположение

-Установка в транспортном средстве.

-Установите между передними сидениями с помощью ремня.

-Установить на пассажирское сиденье с помощью ремня.

-Установите на середину заднего сидения с помощью ремня

третьего места или поясным ремнем.

| Гарантия на прибор- 15 месяцев | Характеристики: Объем: 15 литров Питание: 12 вольт Потребление: 54Вт-12В Функции: Охлаждение до 20°C ниже окружающей темп., нагрев до +65°C Опции: разделительная решётка, ударопрочный пластик Вес: 5,2 кг Размеры: 35.8х32.8х28.2см |
| --- | --- |

http://www.mfshop.ru/